## Slide 1: 3D képalkotás
Készítette: Csóka András

## Slide 2: Hogyan készülnek?
Pont felhő
Alapvonal
Módszerek:
  Sztereó
  Aktív sztereó
  Lézeres profilalkotás
  Strukturált fény
  Repülési idő (TOF)
  Időkódolt strukturált fény

## Slide 3: Sztereó
Az emberi látást utánozza
Két kamera szükséges
Nincs szüksége aktív világításra
Nagy hatótávolságú
Érzékeny a sima felületekre
Bonyolult mérési számítás
https://www.zivid.com/3d-vision-technology-principles#active-stereo

## Slide 4: Aktív sztereó
Emberi látást utánozza
Aktív fényforrásra van szüksége (projektor)
Sima felületek nem zavarják
Rövid hatótáv
https://www.zivid.com/3d-vision-technology-principles#active-stereo

## Slide 5: Lézeres profilalkotás
Lézeres vonal háromszögelés
Lézeres fényforrás
Lézeres vonal elmozdulását használja
Egyszerű mérési elv
Lassú
Színtelen
https://www.zivid.com/3d-vision-technology-principles#active-stereo

## Slide 6: Strukturált fény
Kivetített minta torzulását nézi
Régió alapú adat gyűjtés
Sima felületen is használható
Gyors feldolgozás
Kis hatótávolság
https://www.zivid.com/3d-vision-technology-principles#active-stereo

## Slide 7: Repülési idő (TOF)
Impulzusos lézerfény és fázis alapú
Időkésleltetés alapú
Nagy hatótáv (több 100 méter)
Egész képet rögzítenek
Valós idejű videó sebesség
Érzékeny a tükröződésekre
https://www.zivid.com/3d-vision-technology-principles#active-stereo

## Slide 8: Időkódolt strukturált fény
Egyedi minták sorozatát vetíti
A minták eltorzulása adja a mélységet
A kibocsátott fény és a visszaverődés idejét méri
Jelenlegi legpontosabb technológia
https://www.zivid.com/3d-vision-technology-principles#active-stereo

## Slide 9: 3D pontfelhők felhasználása
Önvezető autók
Termék minőség ellenőrzés
Automatizálás
Arc felismerés
Művészeti tárgyak digitalizálása
Domborzati felmérések
https://www.researchgate.net/profile/Amaury-Negre/publication/318807041/figure/fig1/AS:614146932473863@1523435447788/Illustration-of-3D-Point-cloud-segmentation-following-the-road-slope-Ground-points-are.png
https://www.esri.com/arcgis-blog/wp-content/uploads/2017/12/blogoverview_smal_cr.png

## Slide 10: Köszönöm a figyelmet!
Forrás: https: //www.zivid.com/3d-vision-technology-principles

## Slide 11: 㸌촕慎慘ぃ➎繏痐哀獀몛臰럣뗣앣♦12♀♪♪▼3☺▼13♪♪▼31▼▼♪♪♪♪♪♪♪1♥♥
https://docs.blender.org/manual/en/latest/_images/modeling_point-cloud_example.png